（粮油）仓储管理员职业技能操作比赛

项目和要求

项目一:储粮通风机参数测定及风机配置合理性评价

一、基本原则

使用毕托管和U型压力计，在通风系统测试管路的正确测量截面上逐点测定动压和全压，将测定结果填入《选手记录表》，并根据测得的压力数据，计算出平均动压值、平均全压值、风机风量等，进行风机配置合理性评价。

本项目满分100分，分别占职工组、学生组技能操作比赛总成绩的30%。

二、主要考核要求

1．比赛时间15分钟。

2．在测量截面上根据测试管路的管径（外径为400mm～600mm，壁厚为3mm～10mm），计算出测定点距管中心的距离，在毕托管上标注测点位置。

3．比赛期间选手需自己手持毕托管和U型压力计独立进行测试，并报告现场辅助人员帮助记录测得的数据。

4．计算平均动压值、平均全压值、风机风量时，要求写出公式和计算过程，计算结果保留小数点后2位。

5．选手全部操作完成后须将所用仪器全部复位，但不用清擦毕托管上的标记点。

三、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟仓房 | 1栋 |  |
| 2 | 通风机 | 1台 | 附带风机手册 |
| 3 | 测试管道 | 1根 | 外径为400～600mm，壁厚为3～10mm， 长度＞4m，将风机与仓房连接。 |
| 4 | U型压力计 | 1套 | 内注有色水液 |
| 5 | 毕托管 | 1根 | 长度800～1000mm |
| 6 | 厚壁硅胶管 | 2根 | 长度1.5m |
| 7 | 直尺 | 2把 | 长300mm和长500mm各一把 |
| 8 | 卷尺 | 1个 | 3000mm长 |
| 9 | 透明胶带 | 1卷 | 50mm宽 |
| 10 | 电工胶带 | 1卷 | 30mm宽 |
| 11 | 计算器 | 1个 | 具有平方、开方功能 |
| 12 | 记录笔 | 2支 |  |
| 13 | 记录板 | 2个 |  |
| 14 | 彩色记号笔 | 1支 | 油性 |
| 15 | 剪刀 | 1把 |  |
| 16 | 水桶 | 1个 | 15L塑料水桶，用于放置U型压力计 |
| 17 | 计时器 | 1个 |  |
| 18 | 秒表 | 1个 | 裁判用 |
| 19 | 酒精棉 | 1瓶 | 工作人员用 |
| 20 | 工作台 | 1张 |  |
| 21 | 椅子 | 2把 |  |

四、分值及评分要点

| 序号 | 比赛内容 | 评分要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试管道完好性检查 | 检查并报告测试管道的完好性 | 2 |  |
| 2 | 通风机与测试管道连接检查 | 检查通风机与测试管道的连接情况 | 2 |  |
| 3 | 通风机内异物检查 | 检查通风机内有无异物 | 2 |  |
| 4 | 通风机转向检查 | 点启动检查通风机转向 | 2 |  |
| 5 | 启动通风机 | 正确启动通风机 | 2 |  |
| 6 | 管道连接处的密封状态检查 | 检查并报告测试管道与仓房、风机连接处的密封状况 | 2 |  |
| 7 | 测定点的确定与标注 | 根据测试管道直径正确分环 | 5 | 管道直径根据现场情况确定。 |
|  |  | 正确计算测定点位置 | 3 |  |
|  |  | 在毕托管上正确标注测定点位置 | 5 | 前一选手在毕托管上的标记由辅助人员清擦干净。 |
|  |  | 正确确定测试管道上测量截面的位置 | 3 | 管道上标有A、B、C和D四个测试截面，选择错误扣3分。 |
| 8 | 毕托管使用 | 毕托管的进气口方向正确 | 6 | 与管道测量截面垂直，进气口正对来风方向。 |
|  |  | 毕托管使用规范 | 4 |  |
|  |  | 测动压时毕托管与U型压力计连接正确 | 6 | 每错1次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 测全压时毕托管与U型压力计连接正确 | 6 |  |
| 9 | U型压力计使用 | U型压力计使用规范 | 12 | 每错1次扣1分，扣完为止（操作期间可由辅助人员协助记录数据）。 |
|  |  | 读数方法正确 | 12 |  |
| 10 | 平均动压计算 | 公式正确 | 4 |  |
|  |  | 计算结果正确 | 4 |  |
|  |  | 小数点后保留位数正确 | 2 |  |
| 11 | 平均全压计算 | 公式正确 | 2 |  |
|  |  | 计算结果正确 | 2 |  |
|  |  | 小数点后保留位数正确 | 1 |  |
| 12 | 总风量计算 | 公式正确 | 2 |  |
|  |  | 计算结果正确 | 2 |  |
|  |  | 小数点后保留位数正确 | 1 |  |
| 13 | 风机配置评价 | 风机工作点标注正确 | 2 |  |
|  |  | 风机工作区判断正确 | 2 |  |
|  |  | 风机风量与工艺要求匹配度判断正确 | 2 |  |
| 14 | 总分 | 100 |  |

五、严重违规处理

比赛过程中，选手如出现测定时未开机、损坏压力计或毕托管、伪造数据、操作超时、擅自将工位仪器用具带出考场等任一违规情况，此项目成绩均计为0分。

项目二:佩戴正压式空气呼吸器检查气调储粮杀虫效果

一、基本原则

正确检查和佩戴正压式空气呼吸器，进入指定区域（模拟低氧、高氮气调仓内场景）取出预先放置的所有试虫笼；检查试虫笼内的害虫死亡情况，计算害虫死亡率，评价气调储粮杀虫效果，并填写到《选手记录表》。

本项目满分100分，分别占职工组、学生组技能操作比赛总成绩的30%。

二、主要考核要求

1．比赛时间10分钟。

2．根据指定区域标识的氧气浓度，判断人员进入指定区域应采取的防护措施是否正确。

3．正确检查和佩戴正压式空气呼吸器。

4．取出指定区域预先放置的所有试虫笼，检查害虫死亡情况，根据死亡率判断气调杀虫效果，计算结果保留整数位。

5．检查害虫死亡情况后，将所有害虫和饲料放入广口瓶中。

6．操作完成后选手须将所有用具、空气呼吸器全部复位。

三、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指定区域 | 1块 |  |
| 2 | 气调仓标识牌 | 1块 |  |
| 3 | 氧气浓度标识牌 | 1快 |  |
| 4 | 试虫笼 | 3个 | 透气且害虫无法逃逸的容器，例如50mm×200mm的布袋，事先装好成虫虫态的试虫和饲料，扎紧袋口。 |
| 5 | 试虫种类 | 1～3种 | 在成虫虫态的米象、玉米象、谷象、赤拟谷盗、杂拟谷盗、长角扁谷盗、土耳其扁谷盗、锈赤扁谷盗、谷蠹、印度谷蛾、花斑皮蠹中选取。 |
| 6 | 正压式空气呼吸器 | 1套 | 包括背架、气瓶和面罩等 |
| 7 | 毛巾 | 1条 |  |
| 8 | 手持放大镜 | 1个 | 5～20倍 |
| 9 | 广口瓶 | 1个 |  |
| 10 | 白瓷盘 | 2个 | 200mm×300mm |
| 11 | 眼科镊子 | 1把 |  |
| 12 | 毛笔 | 1支 |  |
| 13 | 计时器 | 1个 |  |
| 14 | 记录板 | 2个 |  |
| 15 | 记录笔 | 2支 |  |
| 16 | 垃圾桶 | 1个 |  |
| 17 | 秒表 | 1个 | 裁判用 |
| 18 | 计算器 | 1个 |  |
| 19 | 工作台 | 1张 |  |
| 20 | 椅子 | 2把 |  |

四、分值分配及评分要点

| 序号 | 比赛内容 | 评分要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查看指定区域标识的氧气浓度 | 查看并报告指定区域标识的氧气浓度 | 4 |  |
| 2 | 检查空气呼吸器 | 检查气瓶外观完好性 | 2 |  |
|  |  | 检查背架完好性 | 2 |  |
|  |  | 检查面罩完好性 | 2 |  |
|  |  | 清洁面罩 | 2 |  |
| 3 | 检查气瓶内压缩空气的压力 | 打开瓶阀 | 3 |  |
|  |  | 观察压力表数值 | 2 |  |
|  |  | 根据压力数报告结果 | 4 |  |
| 4 | 检查管路气密性 | 关闭瓶阀 | 3 |  |
|  |  | 观察压力表下降速度，报告结果。 | 4 |  |
| 5 | 检查呼吸器报警功能 | 打开强制供气阀，缓慢释放管路内气体。 | 2 |  |
|  |  | 报警哨正常报警 | 4 |  |
| 6 | 佩戴背架和气瓶 | 佩戴后拉紧肩带 | 2 |  |
|  |  | 扣上并拉紧腰带 | 2 |  |
| 7 | 佩戴面罩和气密性检查 | 挂好面罩 | 2 |  |
|  |  | 戴上面罩，检查气密性 | 3 |  |
| 8 | 供气阀与面罩连接 | 打开瓶阀 | 2 |  |
|  |  | 供气阀与面罩准确连接 | 3 |  |
|  |  | 连接过程中及连接后无明显跑气、漏气。 | 3 |  |
| 9 | 取出试虫笼 | 进入指定区域取出试虫笼 | 2 | 没有全部取出试虫笼的，不得再次进入指定区域取出遗漏的试虫笼。 |
|  |  | 操作过程中无跑动 | 2 |  |
| 10 | 脱卸空气 呼吸器 | 脱开供气阀 | 2 |  |
|  |  | 关闭瓶阀 | 2 |  |
|  |  | 打开强制供气阀放空管路空气 | 2 |  |
| 11 | 仪器复位 | 清洁面罩 | 2 |  |
|  |  | 收好空气呼吸器及组件 | 2 |  |
| 12 | 检查试虫笼中的害虫死亡率 | 将试虫笼中的试虫和饲料倒入白瓷盘 | 3 | 未倒入白瓷盘的，每个虫笼扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 判断每个试虫笼中害虫的死亡情况 | 20 | 每个试虫笼中：（1）害虫总数检出错误，每误差一头扣1分；（2）活虫数量或死虫数量每误差一头均扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 计算每个试虫笼中害虫死亡率 | 6 | 死亡率结果每错一个扣2分，扣完为止。 |
| 13 | 评价气调储粮杀虫效果 | 正确评价气调储粮杀虫效果 | 4 |  |
| 14 | 现场整理 | 现场复原、整洁 | 2 |  |
| 15 | 总分 | 100 |  |

五、严重违规处理

比赛中出现进入指定区域前未查看并报告氧气浓度；未检查空气呼吸器系统报警功能；未佩戴空气呼吸器进入指定区域；在指定区域内脱卸空气呼吸器；操作中供气阀脱落；操作中报警哨响起未迅速离开指定区域；操作中损坏空气呼吸器等器具；擅自将器具带出赛场或延时操作等任一情况的，此项成绩均计为0分。

项目三：储粮害虫鉴别

一、基本原则

正确选择和使用手持放大镜或体视显微镜，准确识别储粮害虫种类，并将储粮害虫的名称（中文）填入《选手记录表》。

本项目满分100分，分别占职工组、学生组技能操作比赛总成绩的20%。

二、主要考核要求

1．比赛时间10分钟。

2．正确使用手持放大镜或体视显微镜。

3．鉴别给定编号的储粮害虫种类。

4．将储粮害虫的名称（中文）填入《选手记录表》。

5．操作结束后，将所有仪器、用具和害虫标本复位并清理台面。

三、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持放大镜 | 1个 | 5～20倍 |
| 2 | 体视显微镜 | 1台 |  |
| 3 | 储粮害虫标本 | 1套 | 已编号 |
| 4 | 台灯 | 1个 |  |
| 5 | 记录板 | 1个 |  |
| 6 | 记录笔 | 2支 |  |
| 7 | 计时器 | 1个 |  |
| 8 | 秒表 | 1个 | 裁判用 |
| 9 | 工作台 | 1张 |  |
| 10 | 椅子 | 2把 |  |

四、分值分配及评分要点

| 序号 | 比赛内容 | 评分要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开台灯 | 未打开台灯不得分 | 1 |  |
| 2 | 辅助器具使用正确 | 手持放大镜、体视显微镜使用正确 | 4 |  |
| 3 | 正确填写害虫名称 | 每填对1个害虫名称得3分 | 90 |  |
| 4 | 现场整理 | 手持放大镜、体视显微镜复位得1分；标本复位得3分 | 4 |  |
| 5 | 关闭台灯 | 未关闭台灯不得分 | 1 |  |
| 6 | 总分 | 100 |  |

五、严重违规处理

比赛过程中，选手用手接触体式显微镜镜片、损坏器具、损坏标本、擅自将器具或标本带出赛场、延时操作等任一违规操作，此项目成绩均计为0分。

项目四、感官判定主要粮食的质量

一、基本原则

在规定的时间内完成对稻谷、小麦、玉米（各3个样品）的相关质量感官判定，并将结果填入《选手记录表》。比赛将从操作规范性、操作熟练性和结果的精确性等几个方面考核选手。

本项目满分100分，分别占职工组、学生组技能操作比赛总成绩的20%。

二、主要考核要求

1．比赛时间10分钟。

2．将样品从样品盒倒出，并进行必要的处理。

3．采用感官的方法对所有样品的水分含量、杂质总量、出糙率（稻谷）、容重（小麦、玉米）逐个进行判定，并将结果填入《选手记录表》。

4．操作结束后，将所有器具和样品复位并清理台面。

三、主要仪器设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品盒（2升/个） | 9个 | 密封性能良好 |
| 2 | 稻谷、小麦、玉米样品（各3个） | 9个 | 同一粮种样品水分及杂质含量有一定梯度 |
| 3 | 白瓷盘 | 2个 | 200mm×300mm |
| 4 | 毛刷 | 1支 |  |
| 5 | 手木砻 | 1个 |  |
| 6 | 废样桶 | 1只 |  |
| 7 | 台灯 | 1个 |  |
| 8 | 记录板 | 1个 |  |
| 9 | 记录笔 | 2支 |  |
| 10 | 计时器 | 1个 |  |
| 11 | 秒表 | 1个 | 裁判用 |
| 12 | 工作台 | 1张 |  |
| 13 | 椅子 | 2把 |  |

四、分值分配及评分要点

| 序号 | 比赛内容 | 评分要点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开台灯 | 未打开台灯不得分 | 1 |  |
| 2 | 正确倒出样品 | 平稳均匀倒出样品得2分 部分粮粒撒落得1分 | 2 |  |
| 3 | 混合样品 | 混合样品得2分，未混合样品不得分 | 2 |  |
| 4 | 感官判定稻谷水分 | 误差≤±0.2%得3分； ±（0.3%～0.4%）得2分； ±（0.5%～0.6%）得1分； ＞±0.6%得0分 | 9 （3×3） | 每个样品3分，未从样品盒倒出样品不得分 |
|  | 感官判定稻谷杂质含量 | 误差≤±0.3%得3分； ±0.4%得2分； ±0.5%得1分； ＞±0.5%得0分 | 9 （3×3） | 每个样品3分，未从样品盒倒出样品不得分 |
|  | 感官判定稻谷出糙率 | 误差≤±1%得4分； ±（1.1%～2.0%）得3分； ±（2.1%～3.0%）得1分； ＞±3.0%得0分 | 12 （4×3） | 每个样品4分，未从样品盒倒出样品不得分 |
| 5 | 感官判定小麦水分 | 误差≤±0.2%得3分； ±（0.3%～0.4%）得2分； ±（0.5%～0.6%）得1分； ＞±0.6%得0分 | 9 （3×3） | 每个样品3分，未从样品盒倒出样品不得分 |
|  | 感官判定小麦杂质含量 | 误差≤±0.3%得3分； ±0.4%得2分； ±0.5%得1分； ＞±0.5%得0分 | 9 （3×3） | 每个样品3分，未从样品盒倒出样品不得分 |
|  | 感官判定小麦容重 | 误差≤±10得4分； ±（11～20）得3分； ±（21～30）得1分； ＞30得0分 | 12 （4×3） | 每个样品4分，未从样品盒倒出样品不得分 |
| 6 | 感官判定玉米水分 | 误差≤±0.2%得3分； ±（0.3%～0.4%）得2分； ±（0.5%～0.6%）得1分； ＞±0.6%得0分 | 9 （3×3） | 每个样品3分，未从样品盒倒出样品不得分 |
|  | 感官判定玉米杂质含量 | 误差≤±0.3%得3分； ±0.4%得2分； ±0.5%得1分； ＞±0.5%得0分 | 9 （3×3） | 每个样品3分，未从样品盒倒出样品不得分 |
|  | 感官判定玉米容重 | 误差≤±10得4分； ±（11～20）得3分； ±（21～30）得1分； ＞30得0分 | 12 （4×3） | 每个样品4分，未从样品盒倒出样品不得分 |
| 7 | 正确处理判断过的样品 | 样品平稳均匀倒入样品盒得1分；咬过、掐破等破损的样品放入废样桶得1分；杂质（含灰尘）收集倒回样品盒得1分 | 3 |  |
| 8 | 现场整理 | 用具复位、整理台面 | 1 |  |
| 9 | 关闭台灯 | 未关闭台灯不得分 | 1 |  |
| 10 | 总分 | 100 |  |

五、严重违规处理

比赛过程中，选手如出现损坏器具、撒落样品超过1/4、将不同样品混合、将咬过或掐破的破损样品放回原样品中、擅自将工具或样品带出赛场、延时操作等任一违规操作，此项目成绩均计为0分。